На правах рукописи

Устимов Сергей Кузьмич

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

КОЭФФИЦИЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ

В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Специальность 25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Москва, 2007

Работа выполнена в Центральной комиссии по разработке месторождений полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию и Обществе с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – ВНИИГАЗ».

| Научный руководитель: | д.т.н. Перепеличенко Василий Федорович |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты: | д.т.н., проф. Бузинов Станислав Николаевич к.т.н. Тупысев Михаил Константинович |
| Ведущая организация: | ОАО «Газпром нефть» |

Защита состоится «____» ___________ 2007 г. в  ____ час.  ____ мин.

на заседании диссертационного совета Д 511.001.01 при ООО «ВНИИГАЗ»

по адресу: 142717, Московская область, Ленинский район,

пос. Развилка, ВНИИГАЗ.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ООО «ВНИИГАЗ».

Автореферат разослан «____» ___________  2007 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

д.г.-м.н.                                                                                               Н.Н. Соловьев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы:

Анализ состояния нефтяной промышленности показал, что большинство  крупных и уникальных месторождений обеспечивающих основную добычу нефти в стране вступили в позднюю и завершающую стадии разработки, которые  характеризуются значительным снижением уровней добычи нефти при резком увеличении  объемов попутно добываемой воды.

Резкий рост обводненности продукции таких месторождений привел к  остановке значительного числа добывающих скважин, что в свою очередь привело к нарушению процессов вытеснения нефти водой и снижению текущих значений  коэффициента извлечения нефти (КИН). Такая ситуация  может привести к потере извлекаемых запасов нефти, а значит к потере  добычи  нефти на месторождениях. Как следствие, возникает необходимость в прогнозной оценке возможной величины потери добычи нефти и оценки эффективности реализуемой системы разработки на конкретном объекте.

Кроме того, такая оценка  позволит решить вопрос обоснования прогноза добычи нефти и оценить возможность достижения утвержденных значений КИН.

Цель работы:

Прогнозирование КИН в процессе реализации принятых систем разработки месторождений на основе выявления закономерностей его изменения в зависимости от степени промывки порового нефтенасыщенного объема пласта при вытеснении нефти водой.

Основные задачи исследования:

1. Обобщение опыта научных исследований в области прогнозирования КИН и оценки эффективности реализуемых систем разработки.

2. Выявление закономерностей изменения КИН в зависимости от степени промывки порового нефтенасыщенного объема пластов для месторождений с различными геолого-промысловыми условиями их разработки.

3. Исследование влияния особенностей геологического строения продуктивных горизонтов на коэффициент нефтеизвлечения при различных степенях промывки порового нефтенасыщенного объема пластов при заводнении.

4. Оценка эффективности процессов вытеснения нефти водой на разрабатываемых месторождениях и возможности достижения или необходимость корректировки утвержденных по ним значений КИН.

Объекты исследования:

Для проведения системного исследования выбраны основные, длительно разрабатываемые месторождения, расположенные в Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинциях.

Научная новизна:

Выявлены закономерности изменения значений КИН при различных степенях промывки порового нефтенасыщенного объема пластов на основе обобщения фактических геолого-промысловых характеристик процессов вытеснения нефти водой по основным длительно разрабатываемым месторождениям Российской Федерации.

Анализ используемых методов прогнозирования КИН показал, что полученные в разное время разными методами значения коэффициентов извлечения нефти, могут отличаться друг от друга до двух раз. Установлено, что причиной расхождений, в числе прочих, является неопределенность значений степени промывки порового нефтенасыщенного объема пласта при заводнении.

С помощью регрессивного анализа определены изменения величины КИН при различных диапазонах степени промывки порового нефтенасыщенного объема пласта. Установлено, что примерно половина начальных извлекаемых запасов нефти (НИЗ) отбирается при степени промывки порового нефтенасыщенного объема пласта до 50% (44 - 54% НИЗ), в диапазоне промывки 50 - 100%  (26 - 34% НИЗ), в диапазоне от 100 до 150% (8,5 - 15,5% НИЗ), в диапазоне 150 - 200%  (6 - 11% НИЗ).

Оценена эффективности процессов вытеснения нефти водой реализуемых систем разработки рассматриваемых месторождений. На основе выявленных закономерностей определена величина возможных потерь нефтеотдачи, связанных со снижением темпов промывки порового нефтенасыщенного объема пластов и ухудшением процессов вытеснения нефти водой при заводнении.

Использование выявленных закономерностей позволило уточнить прогнозные значения КИН для реализуемых систем разработки рассмотренных месторождений с оценкой достигаемой степени промывки порового нефтенасыщенного объема пласта.

Основные защищаемые положения:

- Метод оценки эффективности процессов вытеснения нефти водой реализуемых систем разработки месторождений на основе выявленных закономерностей изменения КИН в зависимости от степени промывки порового нефтенасыщенного объема пласта при заводнении.

- Новый способ выделения поздней стадии разработки нефтяного эксплуатационного объекта в зависимости от темпа промывки порового нефтенасыщенного объема пластов при закачке воды.

- Методика экспертной оценки качества проектной документации на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений с использованием установленных зависимостей между значением КИН и степенью промывки порового нефтенасыщенного объема пласта.

- Определение основных геолого-физических характеристик залежей, оказывающих наибольшее влияние на величину КИН при 100 % степени промывки порового нефтенасыщенного объема пласта.

Практическая ценность работы:

Использование выявленных закономерностей изменения КИН в зависимости от степени промывки порового нефтенасыщенного объема пластов повышает надежность прогнозирования КИН при реализуемых системах  разработки. Предложенный метод оценки эффективности процессов вытеснения нефти водой реализуемых систем разработки позволяет недропользователям и проектным организациям прогнозировать величину КИН в процессе разработки месторождений и разрабатывать, в случае необходимости, мероприятия по внесению изменений в системы разработки.

Результаты исследований могут быть использованы при формировании технической политики органов исполнительной власти и пользователей недр по обеспечению требований законодательства о недропользовании о  наиболее полном и рациональном использовании недр.

Апробация работы:

Основные положения и результаты диссертационной работы рассматривались на Всероссийском совещании по разработке месторождений «Контроль и регулирование разработки, методы повышения нефтеотдачи пластов - основа рациональной разработки нефтяных месторождений» (г. Альметьевск, 2000г.), научно-практической конференции «Повышение уровня добычи нефти на месторождениях ОАО «Ноябрьскнефтегаз» в 1998-2005г.г.» (г. Ноябрьск, 1998 г.), научно-практической конференции посвященной 50-летию открытия девонской нефти Ромашкинского месторождения «Опыт разведки и разработки Ромашкинского и других крупных месторождений Волго-Камского региона (г. Лениногорск, 1998 г.), VI  и VII Международной  конференциях  по  горизонтальному  бурению     (г. Ижевск, 2001, 2002 г.г.), заседаниях ЦКР Роснедра и ее территориальных отделений.

Публикации: Основное содержание диссертационной работы изложено в 7 печатных статьях, в том числе 1 статье в издании, входящим в «Перечень…» ВАК Минобрнауки РФ.

Объем работы: Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения, содержит 103 страницы машинописного текста, 29 графических приложений, 11 табличных приложений. Библиографический список включает 57 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении изложена актуальность тематики диссертации, цель работы, основные задачи и методы исследований, научная новизна, практическая ценность диссертационной работы, а также структура и объем работы.

Первая глава посвящена обзору развития нефтяной отрасли Российской Федерации в период 1987-2005.

Стабильный рост добычи нефти наблюдался вплоть до 1987 года, когда по Российской Федерации было добыто 568,5 млн.т. Начиная с 1988 года в России до 1996 г. отмечается падение объема добычи нефти. Далее объемы добычи стабилизировались и начался процесс их роста.

Анализ и обобщение причин снижения уровней добычи нефти, проведенный автором показал (рис. 1), что в период 1987-1996 г.г.:

1. Был нарушен баланс отборов жидкости и закачки вытесняющих агентов;

2. Произошло изменение структуры сырьевой базы, связанной с вступлением большого числа крупных высокопроизводительных эксплуатационных объектов в позднюю и завершающую стадии разработки;

3. Снизилась эффективность геологоразведочных работ, в результате  чего прирост запасов не компенсировал годовую добычу нефти. При этом для выполнения плана добычи нефти, определенного Энергетической Стратегией России на период до 2020 года необходим ежегодный прирост извлекаемых  запасов нефти в объеме 450 – 550 млн.т.

4. Неработающий фонд добывающих и нагнетательных скважин достиг 30 тыс. ед. общего фонда, что привело к выборочной отработке запасов нефти и снижению текущего значения КИН в сравнении с проектным.

# Рисунок 1 -  Динамика технологических показателей нефтедобычи РФ

Во второй главе обобщены и проанализированы основные понятия коэффициента нефтеизвлечения, методические рекомендации по прогнозированию КИН, отбору жидкости, а также оценки эффективности разработки месторождений на поздней стадии разработки. В работе представлен обзор методов прогнозирования КИН с использованием характеристик вытеснения, статистическими, эмпирическими, экстраполяционными, методом материального баланса и покоэффициентным методами определения КИН.

Использование характеристик вытеснения для решения задач разработки нефтяных залежей было впервые предложено Д.А. Эфросом (1959 г.) в виде зависимости накопленного отбора нефти от накопленного отбора жидкости.

В дальнейшем методы прогнозирования значений  КИН в зависимости от динамики роста обводнения продукции и отбора жидкости при уточнении технологических показателей разработки получили широкое развитие в работах  Сазонова Б.Ф., Пирвердяна А.М., Перепеличенко В.Ф., Камбарова Г.С., Мартоса В.Н., Копытова А.В., Сипачева Н.В.,  Назарова С.Н, Ревенко В.Н.,  Амелина И.Д.,  Давыдова А.В., Борисова Ю.П., Орлова В.С., Бочарова В.А. и др.

Вопросы изменения КИН в зависимости от отбора жидкости из пласта  на протяжении многих лет были дискуссионными. Им посвящены общеотраслевые совещания и научно-практические конференции по разработке месторождений, проводились специальные научные исследования Баишевым Б.Т., Губановым А.И., Гавурой В.Е., Ивановой М.М., Лысенко В.Д., Мухарским Э.Д., Муслимовым Р.Х., Ованесовым Т.П., Пермяковым И.Г., Саттаровым М.М., Сазоновым Б.Ф., Сургучевым М.Л., Халимовым Э.М., Щелкачевым В.Н. и многими другими исследователями.

На основе научных исследований и многолетнего опыта практической работы были выработаны критерии, используемые при проектировании систем разработки месторождений:

1. При разработке нефтяных месторождений с искусственным и естественным заводнением по мере вытеснения нефти водой обводненность добываемой продукции закономерно возрастает до достижения экономически рентабельных величин нефтеотдачи.

2. Темпы обводнения залежей нефти зависят от геолого-физических (соотношение вязкостей нефти и воды, наличия запасов водонефтяных зон, степени неоднородности объектов разработки и др.) и технологических факторов (эксплуатация многопластовых объектов единым фильтром скважин, системы размещения скважин и др.).

Таким образом, эксплуатация нефтяных месторождений с применением заводнения на поздних стадиях, за исключением редких случаев, предполагает для достижения максимального КИН рост или стабилизацию темпов промывки порового нефтенасыщенного объема пласта (далее темпов промывки).  При этом степень промывки порового нефтенасыщенного объема пластов (далее степень промывки) определяется не достаточно объективно. В отчете обоснованно, что раннее снижение, преждевременная стабилизация или недостаточное наращивание темпов промывки приводят к раннему началу падения добычи нефти из залежей и достижению недостаточно высокой нефтеотдачи.

Автором было проведено сопоставление значений КИН, определяемых на основе известных статистических моделей и предлагаемого метода, результаты которого представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сопоставление величин КИН, определенных различными методами.

Сравнительный анализ результатов различных методов прогнозирования КИН с авторскими расчетами показал значительное расхождение этих оценок (от д.ед. до 20 %%), как в сторону завышения, так и занижения значений. При этом, системного расхождения значений КИН не наблюдается. Наименьшее расхождение прогнозной величины КИН по предложенному методу наблюдается с величиной КИН, утвержденной ГКЗ МПР России.

Рисунок 2 – Оценка расхождений прогнозных величин КИН

В третьей главе автором определены текущие и прогнозные значения КИН рассматриваемых месторождений на основе установленной зависимости КИН от годовых темпов и степени промывки порового нефтенасыщенного объема пласта при организации систем поддержания пластового давления.

Методика оценки эффективности реализуемых систем разработки

Зависимость величины КИН от степени промывки порового нефтенасыщенного объема пласта при разработке залежей с заводнением, заложена в основе известного определения КИН:

КИН=Квыт.(Кохв.(Кс., где

Квыт. - отношение объема вытесненной нефти к ее начальному объему в пласте при длительной и интенсивной промывке однородного элемента пористой среды (по ОСТ 39 – 190 – 86 при десятикратной промывке).

Произведение коэффициентов охвата и сетки (Кохв.(Кс.) является величиной охвата пласта процессами воздействия по объему.

Кохв. и  Кс. изменяются во времени, поскольку фронт поступающей в пласт воды по мере продвижения захватывает все новые участки пласта, пропластки, а при изменении направления фильтрационных потоков - застойные и тупиковые зоны.

Автором показано, что в условиях разработки неоднородных пластов с применением заводнения процессы вытеснения нефти водой тесно связаны с текущей степенью промывки порового нефтенасыщенного объема пласта (Кпром.тек.). Таким образом, для оценки текущего значения КИН справедливо выражение:     КИНтек.=Квыт.(Кохв. ( Кпром.тек..

Для оценки эффективности реализуемых систем разработки в качестве критерия принята величина достигаемой нефтеотдачи при одинаковой степени промывки порового нефтенасыщенного объема пласта:

, где:

н - накопленная добыча нефти в стандартных условиях, НБЗ – начальные балансовые (геологические) запасы в стандартных и пластовых условиях (пл.у.), ж .пл.у. – накопленная добыча жидкости в пластовых условиях. 	Для анализа и обобщения результатов оценки эффективности процессов вытеснения реализуемых систем разработки использовались первичные, в меньшей мере искаженные исходные данные:

1. Отбор жидкости, учитываемый в промысловых условиях достаточно надежно. 2. Геологические запасы нефти на поздней и завершающей стадиях разработки (категории А+В). 3. Коэффициенты пересчета физических параметров флюидов в пластовые условия и наоборот.

Результаты оценки значений КИН в зависимости от степени промывки по основным  длительно разрабатываемым месторождениям приведены на рисунке 3.

Дальнейшее прогнозирование КИН проводилось с использованием зависимости изменения степени промывки от коэффициента нефтеотдачи в виде у =ахb. Так, прогнозная нефтеотдача пласта Д0+Д1 Ромашкинского месторождения определялась по зависимости у =10,243х 0,3225, где  аргументом является  искомое значение КИН.

Для сравнения и оценки эффективности процессов вытеснения в реализуемых системах разработки различных объектов, по этой зависимости была определялась величина нефтеотдачи, достигаемая при одних и тех же значениях степени промывки (100, 150 и 200 %%). Расчеты по прогнозированию КИН выполнялись без учета возможных изменений реализуемых систем разработки.

По объектам, достигшим сравнительно низкой степени промывки (50-80%) прогнозирование КИН осуществлялось с помощью разработанных палеток, построенным с использованием данных длительно разрабатываемым эксплуатационных объектов. В качестве верхнего репера использованы данные разработки I объекта Мухановского месторождения с КИН, достигшим значения 0,672, при степени промывки пласта 194,2 %. Нижним репером представлены показатели разработки бобриковского горизонта Арланского месторождения – 0,374 и 229,9 % соответственно. На рис. 4 представлена палетка зависимости КИН от степени промывки порового нефтенасыщенного объема пор с указанием  величин отбора НИЗ по диапазонам промывки.

Проведенный анализ выработки запасов нефти показал, что при степени промывки в диапазоне от 50 до 100% увеличение КИН по рассматриваемым месторождениям и объектам составило в среднем величину 26-34%.

При этом максимальное увеличение текущей нефтеотдачи в этом диапазоне промывки произошло по месторождениям, характеризующимися низкой вязкостью пластового флюида, высокой проницаемостью и небольшой  расчлененностью пласта. В работе  установлено, что значения КИН на рубеже степени промывки пласта до 50% в основном зависят от природных факторов При степени промывки пласта более 100% значения КИН в большей степени зависят от эффективности реализуемых систем разработки.

Результаты полученных значений КИН при степени промывки порового объема 100 % позволили сгруппировать рассмотренные месторождения в 3 основные группы. Выделены объекты, по которым получены значения КИН более 0,6, находящиеся в пределах 0,45-0,6; 0,25 – 0,45.  . Установлено, что достигнутое значение КИН связано с особенностями реализуемых систем разработки (системы размещения и плотности сеток скважин, системы воздействия, эффективность систем контроля и регулирования) и геолого-физическими характеристиками залежей.

При увеличении отбора жидкости в диапазоне от 100 до 150% от порового объема увеличение КИН в среднем по анализируемым месторождениям составило  +0,06 (11%). Оценка величины прироста нефтеотдачи в диапазоне от 100 до 150% степени промывки порового объема пласта представляет практический интерес, поскольку примерно половина рассматриваемых месторождений и объектов имеет степень промывки  от 50 до 100% и достижение проектной нефтеотдачи решается именно в этом диапазоне.

В диапазоне промывки 150-200% от порового объема, отбор извлекаемых запасов составляет 6 – 11 %. Величина прироста КИН в этом диапазоне промывки сопоставима с приростами КИН, получаемыми от применения МУН.

Автором обобщены показатели разработки месторождений с обводненностью 90% и более по 37 месторождениям и объектам (таблица 2).

Таблица 2 – Прирост значений КИН при разработке высокообводненных объектов

| объекты | Количество объектов | Увеличение КИН в диапазоне | Прирост добычи за период | отбор воды на 1 т нефти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн.т. | % |  |
| ОАО “Татнефть” | 14 | 0,020 - 0,058 | 80,7 | 6,2 | 11,1 |
| ОАО “Башнефть” | 10 | 0,031 - 0,113 | 164,8 | 22,2 | 16,3 |
| ОАО “СамараНГ” | 7 | 0,009 - 0,079 | 17,4 | 7,3 | 15,1 |
| Западная Cибирь | 6 | 0,008 - 0,051 | 154,6 | 7,4 | 14,1 |
| ВСЕГО | 37 | 0,020 - 0,113 | 417,5 | 9 | 14,4 |

За период эксплуатации объектов с обводненностью 90% и более по Арланскому месторождению, например, добыто 109,8 млн.т , что составляет 26,2% от всего накопленного отбора нефти. За этот период (15 лет) коэффициент нефтеизвлечения по Арланской площади увеличился на 46%, по Николо-Березовской на 33,2%, по Ново-Хазинской на 34,8%.

Результаты анализа подтверждают выводы М.М. Ивановой о том, что на этапе эксплуатации залежей с обводненностью 90% и более отбирается в среднем 9% извлекаемых запасов нефти.

Влияние годовых темпов промывки на КИН

Под годовыми темпами промывки порового нефтенасыщенного объема пласта приняты годовые отборы жидкости, в процентах от начальных геологических запасов нефти, приведенным к пластовых условиях.

Максимальные годовые темпы промывки в подавляющем большинстве рассматриваемых в данной работе объектов в основной период разработки составляют 3 - 6% от порового объема. Период снижения темпов промывки своей продолжительностью по месторождениям отличается, однако практически для всех объектов характерно их резкое снижение при отборе 80-85% извлекаемых запасов нефти, что свидетельствует о вступлении месторождения в завершающую стадию разработки.

В таблице 3 представлены результаты исследования показателей  разработки месторождений с низкими темпами промывки.

Таблица 3 – Технологические показатели разработки месторождений с темпами промывки пластов менее 1 %

| Месторождение объект | Годовой темп промывки, % | Добыча тыс.т | обвод. % | ВНФ | КИН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нефти | воды |  |  |  |
| Серафимовское, Д1 | 0,84 | 90 | 870 | 90,6 | 1,69 | 0,577 |
| Туймазинское, ДII | 0,55 | 30 | 880 | 96,7 | 3,38 | 0,483 |
| Мухановское, II объект | 0,67 | 140 | 660 | 82,5 | 1,6 | 0,434 |
| Мухановское, III объект | 0,32 | 60 | 470 | 88,6 | 0,66 | 0,53 |
| Зольненское, Б1+Б2 | 0,41 | 10 | 110 | 91,6 | 2,36 | 0,653 |
| Кулешовское, А3 | 0,49 | 10 | 390 | 97,5 | 1,19 | 0,553 |
| Кулешовское, А4 | 0,63 | 30 | 1170 | 97,5 | 2,13 | 0,492 |
| Ярино-Каменолож. ясн. | 0,35 | 70 | 850 | 92,4 | 0,61 | 0,471 |
| Анастасиевско-Троицкое | 0,68 | 740 | 410 | 35,6 | 0,16 | 0,559 |
| Западно-Тэбукское | 0,8 | 130 | 830 | 86,4 | 0,84 | 0,551 |
| Юж.Ромашкинская пл. | 0,82 | 250 | 2950 | 92,1 | 1,4 | 0,456 |
| Куакбашская площадь | 0,48 | 50 | 150 | 75 | 1,4 | 0,348 |
|  |  | 1610 | 9740 | 85,8 |  |  |

Методика построения характеристик вытеснения

С целью прогнозирования КИН и изучения влияния годовых темпов промывки порового нефтенасыщенного объема пластов были построены характеристики вытеснения в виде зависимостей КИН от степени промывки порового нефтенасыщенного объема пласта и темпа промывки порового нефтенасыщенного объема пласта:

Особенностью этих характеристик вытеснения является то, что на завершающем этапе разработки месторождений кривые зависимости темпа отбора от  нефтеизвлечения характеризуется резким падением и,  при пересечении с осью КИН, принимает ожидаемую величину коэффициента нефтеизвлечения.

Практически по всем объектам в результате снижения темпов промывки порового нефтенасыщенного объема пластов по характеристикам вытеснения можно судить о возможных потерях нефтеотдачи в случае продолжения эксплуатации месторождения без изменений систем разработки. По 30 рассмотренным в работе месторождениям, числящийся на государственном балансе КИН не достигается ввиду недостаточной степени промывки порового нефтенасыщенного объема пластов.

Расчетный объем недобора извлекаемых запасов нефти по этим объектам составил 1805 млн.т нефти или 11,2 % от начальных геологических запасов (НИЗ). На долю месторождений Западной Сибири приходится 1494 млн.т или 14 % от НИЗ.

На рисунке 5 приведен пример оценки потерь коэффициента нефтеизвлечения нефти по пласту АВ2-3 Самотлорского месторождения и величина степени промывки порового нефтенасыщенного объема пласта, необходимая для достижения утвержденого значения КИН – 0,52, определенная равной 400 %.

Рисунок 5 – Пример оценки потерь нефтеизвлечения и прогноз КИН в зависимости от степени промывки порового нефтенасыщеного объема пласта

Для оценки геолого-промысловых факторов, оказавших наибольшее влияние  на КИН при 100 % степени промывки порового нефтенасыщенного объема пластов, построены графики значений КИН в зависимости от вязкости, проницаемости, расчлененности, нефтенасыщенности, эффективной нефтенасыщенной толщины и комплексного параметра, учитывающего перечисленные величины. На основе проведенного анализа установлено, что наиболее высокую сходимость значений имеет зависимость КИН от подвижности нефти.

Сопоставительный анализ достигнутых величин КИН в зависимости от подвижности нефти позволил сгруппировать рассматриваемые месторождения в 22 группы, которые в зависимости от расчлененности пластов позволяют объединить полученные значения КИН в 3 укрупненные группы (рисунок 6).

Рисунок 6 – Прогнозные значения КИН в зависимости от геолого-физических характеристик продуктивных пластов

В главе IV представлены результаты практического использования предложенного метода экспертной оценки проектных документов и в качестве примера приведено  экспертное заключение автора работы на проектные документы по разработке среднекаменноугольной газонефтяной залежи Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения и Новопортовского нефтяного месторождения. В экспертизе автором отмечено, что проектирование разработки и прогнозирование  КИН выполнены с необоснованным завышением и занижением степени промывки порового нефтенасыщенного объема пласта при организации заводнения.

Автором рассмотрено текущее состояние разработки месторождений ОАО «Сибнефть». По каждому эксплуатационному объекту даны рекомендации о необходимости увеличения коэффициентов использования и эксплуатации скважин с целью восстановления нарушенного баланса добычи нефти и отбора жидкости.

При реализации предложений по восстановлению процессов вытеснения, определены месторождения (таблица 4) имеющие значительные резервы увеличения КИН.

Таблица 4 – Резервы увеличения КИН по месторождениям ОАО «Сибнефть»

| Пласт | Месторождение | Текущая степень промывки, % | Резерв увеличения КИН, % |
| --- | --- | --- | --- |
| БС10-2 | Карамовское | 72,42 | до 16 |
| БС11 | Холмогорское | 62,78 | 25-30 |
| БС10 | Муравленковское | 21,82 | 80-95 |
| БС11 | Муравленковское | 27,71 | 41-43 |
| БС7 | Суторминское | 36,63 | до 14 |
| БС9-1 | Суторминское | 33,7 | 16-19 |
| БС10-1 | Суторминское | 15,08 | 30-40 |
| БС10-2 | Суторминское | 29 | 20-28 |
| БС11 | Суторминское | 20,99 | 37-78 |
|  | Западно- Суторминское | 24,09 | 35-40 |
| БС10-2 | Западно- Суторминское | 25,78 | 30-38 |
|  | Вынгапуровское | 11,85 | 40-50 |

По всем объектам, предполагающим увеличение КИН, предложено осуществить детальный анализ их добывных возможностей, запроектировать системы контроля и регулирования процессов выработки запасов, а также разработать конкретные мероприятия по повышению объемов нефти, добываемой с использованием МУН.

Исходя из физико-химических свойств пластовых флюидов, геологической неоднородности и технологических параметров разработки для данных месторождений автором предложены вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи  пластов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проведенная работа по прогнозированию КИН на основе обобщения фактических геолого-промысловых характеристик и выявлению закономерностей изменения КИН в зависимости от степени промывки порового нефтенасыщенного объема пластов при вытеснении нефти водой, позволяет сделать следующие выводы:

1. Прогнозирование КИН с использованием различных методов характеризуется расхождением его величин. Основная причина расхождений  связана с недостаточной изученностью природных свойств коллекторов и промысловых характеристик  разработки залежей.

2. Обобщение и анализ состояния разработки рассматриваемых месторождений с использованием предложенной методики показал, что преждевременное снижение темпов отборов жидкости ведет к снижению проектной нефтеотдачи, разбалансированию систем разработки и ухудшению структуры остаточных извлекаемых запасов нефти. Оценена величина возможных потерь добычи нефти, связанная с низкой эффективностью реализуемых систем разработки,  приводящая к снижению проектного значения КИН на 30-35 %.

3. С помощью регрессионного анализа получены закономерности изменения значений КИН, при различных степенях промывки порового объема пласта, отличающиеся между собой:

а) Величиной изменения КИН при одинаковой степени промывки порового нефтенасыщенного объема пласта.

б) Величиной текущей нефтеотдачи при одинаковой степени промывки порового нефтенасыщенного объема пласта.

в) Абсолютными значениями  величины степени промывки пласта на завершающей стадии разработки.

г) Значениями изменения КИН за период эксплуатации залежей с обводненностью 90% и более.

д) Годовыми темпами промывки порового нефтенасыщенного объема пластов при заводнении.

4. Определена степень промывки необходимая для достижения числящихся на государственном балансе значений КИН, которая колеблется в диапазоне от 100 до 150%  объема пор пласта. В особых случаях она может быть доведена до 250 – 300 %  и более.

5. Системный анализ текущих КИН, достигнутый по длительно разрабатываемым месторождениям позволяет достаточно надежно прогнозировать величину КИН, на основе предложенной палетки, в пределах 0.25-0.45 для месторождений с подвижностью нефти 0.02-0.2; КИН 0.45-0.6 для нефтей с подвижностью 0.2-0.7 и КИН 0.6 и более для месторождений с подвижностью нефти 0.7-0.9. При этом расчлененность пласта изменяется в пределах 4-10; 2-4 и 1.7-2.4 соответственно.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Коршунов А.Ю., Лисовский Н.Н., Храмов П.Ф., Устимов С.К. Основные направления по совершенствованию проектных технологических документов на современном этапе развития нефтяной отрасли. /Труды Всероссийского совещания по разработке месторождений «Контроль и регулирование разработки, методы повышения нефтеотдачи пластов - основа рациональной разработки нефтяных месторождений». г. Альметьевск,  5-9 июля 2000г., Изд-во ОАО «Татполиграф», с. 29 - 35.

2. Базив В.Ф., Лисовский Н.Н., Мальцев С.А., Устимов С.К.  Сопоставительная оценка эффективности реализуемых систем разработки нефтяных месторождений ОАО «Сибнефть» в связи с прогнозом КИН. /Материалы научно-практической конференции «Повышение уровня добычи нефти на месторождениях ОАО «Ноябрьскнефтегаз» в 1998-2005г.г.». М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 1998,   с. 57- 79.

3. Базив В.Ф., Лисовский Н.Н., Муслимов Р.Х., Устимов С.К. Сопоставительная оценка эффективности реализуемых систем разработки нефтяных месторождений в связи с прогнозом КИН. /Труды научно-практической конференции посвященной 50-летию открытия девонской нефти Ромашкинского месторождения «Опыт разведки и разработки Ромашкинского и других крупных месторождений Волго-Камского региона. г. Казань: Изд-во «Новое знание», 1998, с. 37 - 62.

4. Базив В.Ф., Мальцев С.А., Устимов С.К. Изменение коэффициента извлечения нефти в связи с ограничением отбора жидкости. М.: Нефтяное хозяйство, 1998, №4, с. 25 – 29.

5. Княэев С.В., Кулаков А.И., Трунилина Т.Д., Николаев В.А., Устимов С.К. Предварительная оценка эффективности разработки месторождений совместными предприятиями с иностранными инвестициями /Разработка нефтяных и нефтегазовых месторождений. Состояние, проблемы и пути их решения. М.: ВНИИОЭНГ, 1996, с. 556-576.

6. Устимов С.К., Мальцев С.А. Повышение нефтеотдачи при использовании горизонтального бурения и зарезки боковых стволов. /Труды VII  Международной конференции по горизонтальному бурению. М.: ГУП Изд-во «Нефть и газ», РГУНГ им. И.М. Губкина, 2002. с.51-56.

7. Базив В.Ф., Лисовский Н.Н., Мальцев С.А.,  Муслимов Р.Х., Устимов С.К. Сопоставительная оценка эффективности реализуемых систем разработки нефтяных месторождений в связи с прогнозом КИН.  г. Самара:  Интервал   № 8 (43), ООО «ДСМ», 2002, с. 15 - 24.

Подписано к печати «_____» апреля 2007 г.

# Заказ № С 0000

Тираж 120 экз.

Объем 1 уч – изд. Л. Ф - т 60x84/16

Отпечатано в ООО «ВНИИГАЗ»

Московская область, Ленинский р-н, п. Развилка