На правах рукописи

Зорин Николай Евгеньевич

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТРУБ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ

НАГРУЖЕНИИ

Специальность: 25.00.19 – Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Москва – 2010

Работа выполнена в Обществе с ограниченной ответственностью «Центр испытания и диагностики конструкций» и Обществе с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»

| Научный руководитель - | доктор технических наук, Самсонов Роман Олегович |
| --- | --- |
| Официальные оппоненты - | доктор технических наук, Великоднев Валерий Яковлевич кандидат технических наук, Шнейдеров Георгий Рафаилович |

Ведущая организация: ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»

Защита состоится «31» марта в 13 часов 30 минут на заседании диссертационного совета Д.511.001.02 при  ООО «Газпром ВНИИГАЗ» по адресу: 142717, Московская обл., п. Развилка

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ»

Автореферат разослан «        » ______________ 2010 года

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат технических наук                                                        И.Н. Курганова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Магистральные газопроводы эксплуатируются в сложных природно-климатических условиях и подвергаются переменным во времени и пространстве нагрузкам. Особое значение имеют динамические нагрузки, характерные периоды изменения во времени которых сопоставимы с периодами собственных колебаний газопроводных конструкций. К их числу относятся динамические составляющие ветровой или волновой нагрузок, связанные с пульсациями воздуха или воды, вибрационные нагрузки от вспомогательного оборудования, пульсации давления газа и др.

Часто причиной отказов становятся стресс-коррозионные повреждения. Наибольшее число отказов по причине коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) зафиксировано на расстоянии до 20 – 25 км от выхода из компрессорной станции, 40 % отказов по причине КРН произошло на 10 км от КС. Это свидетельствует об интенсивном снижении сопротивляемости коррозионно-механическому разрушению этих участков обусловленному, как правило, процессом накопления рассеянной поврежденности при жестком и длительном нестационарном нагружении. Интенсивность развития и непредсказуемость этих процессов снижает достоверность прогноза остаточного ресурса после проведения диагностического обследования и эффективность ремонтно-восстановительных работ.

Поэтому экспериментальная оценка работоспособности труб магистральных газопроводов при переменных циклических нагрузках является актуальной темой исследования.

Цель работы. Экспериментальная оценка влияния условий и параметров циклического нагружения труб магистральных газопроводов на их работоспособность в процессе длительной эксплуатации с применением метода определения поврежденности объекта.

Основные задачи исследования:

- Установить влияние на интенсивность накопления рассеянной поврежденности трубами магистральных газопроводов длительного циклического нагружения при их эксплуатации.

- Оценить влияние вида нагружения на долговечность и работоспособность магистральных газопроводов при циклическом нагружении на воздухе и в коррозионно-активной среде.

- Разработать методику диагностирования склонности трубных сталей к коррозионному растрескиванию под напряжением (КРН) методом определения поврежденности объекта на основе процесса микровдавливания.

Научная новизна.

Экспериментально установлено влияние параметров режима нестационарного нагружения на коррозионно-механические характеристики трубных сталей. Так, увеличение асимметрии цикла предварительного нагружения трубных сегментов R с 0,6 до 0,8 при σmax = 0,9σТ приводит к интенсификации накопления рассеянной поврежденности в стали контролируемой прокатки класса прочности Х70 и уменьшает на 30 – 37 % значение коэффициента интенсивности напряжений, при котором от поверхностного концентратора напряжений в крупномасштабном образце зарождается магистральная трещина. У трубной стали 17Г1С такого эффекта не обнаружено.

Доказано, что изменение коррозионно-механических характеристик стенки трубопровода, возникающее в процессе длительной эксплуатации, корректно отражается введенным коэффициентом поврежденности kр, который определяется по результатам замеров микротвердости на диагностируемой поверхности трубопровода. Для газопроводов изготовленных из сталей Х70 и 17Г1С установлена численная зависимость между коэффициентом поврежденности kр и характером коррозионно-механического разрушения при циклическом нагружении.

Установлено, что у газопроводных труб из стали контролируемой прокатки типа Х70 по толщине стенки существует значительная гетерогенность слоев металла по сопротивляемости коррозионно-механическому разрушению. Самые низкие показатели у поверхностных слоев, составляющих 12 – 20 % от толщины проката, но не более 3,0 – 4,0 мм. Так, при значении коэффициента поврежденности kр поверхностных слоев на уровне 3,8 – 4,2 металл становится склонным к коррозионному растрескиванию под напряжением в средах с рН 6,7 – 7,2.

Доказано, что ремонт газопровода, выполненного из стали Х70 со стресс-коррозионными поражениями глубиной до 3,0 – 4,0 мм (20 – 25 % от толщины стенки трубы) технически обосновано вести вышлифовкой сетки поверхностных трещин без последующей электродуговой наплавки, так как это дает более стабильное повышение работоспособности стенки трубы. Восстановление геометрии перед выполнением изоляционных работ ведется нанесением металлизированного порошка.

Защищаемые положения.

- Экспериментальное обоснование влияния асимметрии цикла нагружения на интенсивность накопления рассеянной поврежденности в трубах, выполненных из стали контролируемой прокатки класса прочности Х70, их склонности к коррозионному растрескиванию под напряжением и отсутствие такого эффекта в трубах, изготовленных из стали 17Г1С.

- Обоснование применения метода определения поврежденности газопровода на основе процесса микровдавливания для регистрации интенсивности накопления рассеянной поврежденности в трубах и установление корреляции между текущим значением коэффициента поврежденности kр и сопротивляемостью коррозионно-механическому разрушению исследованных сталей.

- Механизм коррозионно-механического разрушения газопроводных труб из стали Х70 в условиях нестационарного нагружения, заключающийся в смене механизмов разрушения от КРН, реализуемого в поверхностных слоях проката, на усталостное, ускоренное коррозионно-активной средой.

- Технология ремонта труб из сталей Х70 со стресс-коррозионными поражением вышлифовкой сетки поверхностных трещин на глубину до 20 – 25 % от толщины стенки трубы без последующей электродуговой наплавки. Перед выполнением изоляционных работ восстановление геометрии стенки трубы производится нанесением металлизированного порошка.

Практическая значимость. Разработанная методика оперативной диагностики изменений механических характеристик металла сварных конструкций на различных этапах длительной эксплуатации без разрушения газопроводных конструкций на основе процесса микровдавливания защищена патентом РФ. Разработанная технология ремонта газопроводов с сеткой поверхностных трещин по типу КРН глубиной до 25 % от толщины стенки методом вышлифовки без последующей электродуговой наплавки использована при разработке СТП Газпром трансгаз Югорск по ремонту поверхностных дефектов магистральных газопроводов и применяется в практике эксплуатации. На основе проведенных исследований разработан СТО Газпром «Методика оценки текущих физико-механических характеристик металла газопровода и сварных соединений без остановки эксплуатации на базе процесса микровдавливания».

Апробация работы. Результаты работы докладывались на :

- 57, 58 и 60 Межвузовских студенческих научных конференциях «Нефть и Газ – 2003, 2004 и 2006», РГУ нефти и газа, г.Москва;

- 6-ой Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газовой промышленности», РГУ нефти и газа, Москва, 2005;

- расширенном научном семинаре кафедры «Сварка и мониторинг НГС» РГУ нефти и газа, 2007;

- научно-техническом совещании ООО «Центр испытания и диагностики конструкций», 2008;

- расширенном научном семинаре секции Ученого совета НИИ природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ, 2010.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 2 в журналах, которые входят в «Перечень…» ВАК Минобрнауки РФ.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, общих выводов и списка литературы из 123 наименований. Основное содержание и общие выводы изложены на 149 страницах машинописного текста, содержащих 40 рисунков и 4 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дана общая характеристика работы, обоснована актуальность исследования, сформулированы цель, задачи, научная новизна и практическая значимость  полученных результатов.

В первой главе рассмотрены особенности эксплуатации магистральных газопроводов большого диаметра, в том числе из сталей контролируемой прокатки, формирующие жесткие режимы нагружения некоторых участков трубопроводов, переводя их в группу потенциально-опасных с точки зрения коррозионно-механического разрушения.

Для участков, примыкающих к головным и дожимным компрессорным станциям, характерен нестационарный режим нагружения с высокой асимметрией цикла (R). Натурные измерения показывают, что наложение на общую амплитуду нагружения высокочастотных гармоник с низкой амплитудой, связанных с нестационарным течением газа на выходе из компрессорной станции, приводит к асимметрии цикла порядка R = 0,8 и более на этих участках. Такой режим нагружение приводит к снижению живучести упрочненных трубных сталей (увеличивается скорость роста усталостной трещины). Это связывается, например, с отсутствием эффекта закрытия трещины. При высоких минимальных напряжениях берега усталостной трещины на протяжении всего цикла нагружения остаются открытыми, увеличивая размах эффективного коэффициента интенсивности напряжений.

Наиболее применяемой сталью для строительства трубопроводов большого диаметра стала высокопрочная сталь класса прочности Х70. Лучшие по сравнению со сталью класса прочности Х60 механические свойства были получены благодаря упрочнению твердого раствора, измельчению зерна, дисперсионному твердению, а также дислокационному, субзеренному и текстурному упрочнению, происходящим в процессе контролируемой прокатки. Однако деформационное упрочнение приводит к образованию межзеренного наклепа и переводит данный тип стали в разряд метастабильных  и склонных к деформационному старению.

Опыт эксплуатации трубопроводов из сталей класса прочности Х70 показывает, что разрушения практически не связаны с исчерпанием несущей способности металла труб, поскольку при наличии исправной контрольной аппаратуры невозможно появление перегрузок по внутреннему давлению. Разрывы труб связаны, в основном, с развитием трещин из концентраторов при действующих  напряжениях, существенно ниже допускаемых, определенных на основе статического расчета. Для трубопроводов большого диаметра из сталей контролируемой прокатки данного класса прочности характерны стресс-коррозионные разрушения, происходящие при определенных условиях взаимодействия факторов внешней среды, условий нагружения и наследственных характеристик материала. На них происходят около 70 % аварий и большая часть из них на удалении 10 - 20 км от высокой стороны компрессорной станции. Одной из возможных причин этого является неучет в базовых расчетах наличия переменной составляющей внутреннего давления.

Вопросами разработки новых трубных сталей, оценкой их коррозионно-механических характеристик в процессе длительной эксплуатации, диагностикой и прогнозированием ресурса магистральных трубопроводов в разное время занимались как академические институты, например, ИМЕТ им. А.А. Байкова, так и отраслевые: ЦНИИЧермет им. И.П. Бардина, ВНИИСТ и Газпром ВНИИГАЗ. Среди отечественных ученых следует выделить Анучкина М.П., Болотина В.В., Горицкого В.М., Гумерова А.Г., Зорина Е.Е., Иванцова О.М., Матвиенко А.Ф., Матросова Ю.И., Терентьева В.Ф., Харионовского В.В. Однако, диагностике состояния металла магистральных трубопроводов в процессе длительной эксплуатации, возможному измерению сопротивляемости коррозионно-механическому разрушению стенки трубы в условиях нестационарного нагружения применительно к стали нового поколения типа Х70 уделялось недостаточно внимания.

Во второй главе рассмотрены наиболее продуктивные гипотезы и модели формирования и накопления рассеянной поврежденности в кристаллических материалах и предложена механистическая модель формирования поврежденности в трубных сталях феррито-перлитного класса, заключающаяся в том, что в процессе длительной эксплуатации меняется напряженно-деформированное состояние элементов структуры (зерен и границ зерен) в поле напряжений второго рода. Эти изменения связаны с накоплением пластической деформации, разрушением объемов металла, исчерпавших запас пластичности, перераспределение напряжений и контактное упрочнение. При использовании методики на базе процесса микровдавливания на изготовленной поверхности проводится серия замеров микротвердости с фиксированным шагом, и результаты обрабатываются по разработанному алгоритму для определения предложенного коэффициента поврежденности kр.

Процесс накопления рассеянной поврежденности в условиях нестационарного нагружения связан с реализацией петли пластического гистерезиса в координатах «напряжение – деформация» и циклической ползучестью, что в свою очередь приводит к исчерпанию запаса пластичности  в локальных объемах металла, формированию зародышей микротрещин и дальнейшему развитию локальной пластической деформации. Развитие этих процессов во времени и определяет текущий уровень плотности повреждений (ΠΣ) в металле конструкций.

Суммарная повреждаемость ΠΣ условно может быть разбита на два уровня:

- наследственная плотность поврежденности (Π1Н) как функция качества Ме;

- приобретенная плотность поврежденности (Π1Э), как функция технологии передела Ме, изготовления конструкции и условий ее дальнейшей эксплуатации;

Наследственный уровень поврежденности во многом будет определять темп нарастания поврежденности в металле конструкции в процессе эксплуатации.

Структурный анализ показывает, что изменения в стенке трубопровода при циклическом нагружении появляются в приповерхностных слоях на разных стадиях формирования эксплуатационной поврежденности (Π2Э) и зародыши трещин образуются в пределах отдельных зерен или их частей.

Механизм зарождения трещин качественно одинаков как при вязком, так и при хрупком разрушении.

Процесс зарождения и развития разрушения в условиях нестационарного нагружения можно условно разделить на следующие стадии:

- пластическое деформирование вызывает движение дислокаций и вакансий, приводящее к появлению дефектов несплошности на субмикроуровне, накопление и рост которых может привести к образованию микротрещин, микро- и макропор;

- рост и слияние микротрещин, приводящее к образованию макродефекта; одна из микротрещин, находящаяся в энергетически выгодных условиях, пересекает границу одного или нескольких зерен и становится макротрещиной; макротрещина развивается и переходит в магистральную.

Развитие магистральной трещины происходит скачкообразно: разрывается перемычка, отделяющая магистральную трещину от микротрещины, встретившейся на ее пути, и магистральная трещина скачком продвигается вперед. В зависимости от степени поврежденности материала и условий нагружения указанные скачки могут быть достаточно большими либо малыми и частыми.

Фрактографические исследования поверхности усталостного излома сегментов труб из стали Х70 в состоянии поставки и после 20 лет эксплуатации на Уренгойском ГКМ показали, что длительная эксплуатация повысила плотность рассеянной поврежденности и изменила характер и механизмы усталостного разрушения.

Усталостное разрушение на воздухе металла сегментов труб из стали Х70 аварийного запаса идет по механизму вязкого разрушения с явно выраженными усталостными фасетками, а длительная эксплуатация в течение 20 лет привела к значительному накоплению рассеянной напряженности и, как результат, к изменению механизма разрушения с вязкого на преимущественно квазихрупкий. В усталостном изломе нет ярко выраженных фасеток вязкого разрушения, поверхность усталостного разрушения представлена участками скола, окруженными узкими областями вязкого разрушения. Фронт усталостной трещины спровоцировал раскрытие уже имеющихся в металле микротрещин.

Известно, что при длительном статическом нагружении и повышенном запасе упругой энергии в нагруженной системе даже пластичные материалы становятся склонны к замедленному разрушению, что вызвано локализацией пластической деформации и последующему развитию разрушения в наиболее напряженных объемах материала. Воздействие коррозионной среды в сложившихся условиях вызывает резкую интенсификацию процессов замедленного разрушения.

Газопроводы диаметром 1420 мм аккумулируют максимальное количество упругой энергии, находятся под действием сложной схемы нестационарного нагружения и при доступе коррозионной среды к поверхности трубы становятся уязвимы к коррозионному растрескиванию под напряжением. Интенсивность накопления рассеянной поврежденности вносит весомый вклад в переход металла газопровода в состояние склонности к КРН, так как стимулирует протекание процессов анодного растворения и водородной хрупкости. Регистрация плотности накопленной поврежденности поверхностными слоями проката позволяет на ранней стадии оценить склонность металла газопровода к КРН и принять соответствующие меры.

Существующие прямые методы диагностики качества металла не позволяют зарегистрировать динамику изменений плотности накопленной поврежденности в процессе длительной эксплуатации, так как ориентированы на обнаружение дефектов, размеры которых соизмеримы с размерами магистральной трещины. Методы определения изменений физических характеристик метала конструкций в процессе нагружения не позволяют с инженерной точностью перейти к механическим характеристикам из-за необходимости учета большого количества таких показателей, как условия эксплуатации, конструктивно-технологические и металлургические параметры  диагностируемой конструкции.

Для трубных сталей с достаточным уровнем вязкопластических свойств процесс формирования магистральной трещины можно представить по схеме:

- исходная наследственно-технологическая дефектность ωо с размерами R ≤ λо…λ2, где λ2 и λо размеры микроповреждений, соизмеримые с размерами элемента структуры, и возможные зародыши стабильных и допустимых макродефектов;

- формирование «слабейшего звена» или «слабейшего агрегата» и появление новых повреждений ω на уровне λ ≤ λо, стабильный рост зародышей λ ~ λо;

- обеспечение в момент времени Т = Т* критической поврежденности ω*, страгивание и спонтанное развитие лидирующей трещины.

На основании всего выше изложенного сформулирован подход, на котором базируется разрабатываемый метод экспресс-диагностирования конструкции в процессе эксплуатации. Диагностируемый объем материала конструкции должен быть необходимым, чтобы отразить воздействие на материал технологии передела и изготовления конструкции, условий эксплуатации и достаточным для формирования в нем магистральной трещины (патент РФ на изобретение №2315971 от 27.01.2008 «Способ определения поврежденности объекта»).

Таким необходимым и достаточным объемом для трубных сталей феррито-перлитного класса является элемент структуры, т.е. зерно, а инструментом, регистрирующим изменения механических характеристик элементов структуры в процессе эксплуатации, замер микротвердости. Данный метод выбран потому, что относится к «прямому» методу определения механических характеристик, т.к. отражает реакцию материала элемента структуры на локальное воздействие (деформацию) алмазной пирамидки индентора.

Для получения представительной выборки значений микротвердости на диагностируемой поверхности конструкции делается 60 - 70 замеров с фиксированным шагом. Для трубных сталей шаг выбран в диапазоне 0,02-0,03 мм, усилия на индентор 10 – 25 грамм. Перед проведением замеров с поверхности удаляется слой металла толщиной не менее 0,5 мм с последующей ручной шлифовкой.

На рисунке 1 приведены гистограммы наполненности выборки значений микротвердости для металла труб Ø1420 х 18,5 мм из стали контролируемой прокатки класса прочности Х70 аварийного запаса и после 20 лет эксплуатации, полученные на стандартном микротвердомере ПМТ-3 с усилием на индентор 10 грамм и шагом 0,03 мм.

В качестве количественного критерия для сравнения гистограмм распределения значений микротвердости на поверхности диагностируемого объекта, полученных в разные моменты времени эксплуатации, введен коэффициент поврежденности kp, который определяется как отношение:

Рисунок 1 – Гистограммы наполненности выборки значений микротвердости труб Ø1420 х 18,5 мм из стали Х70 в состоянии поставки (I) и после 20 лет эксплуатации на Уренгойском ГКМ (II), полученные на стационарном микротвердомере ПМТ-3; Нµ – значение микротвердости

kp = Кр / К0р,                                                  (1)

где; Кр – приведенная частотность гистограммы распределения замеров микротвердости материала в текущий момент эксплуатации; К0р – приведенная частотность гистограммы распределения замеров микротвердости материала в исходном состоянии. Приведенная частотность подсчитывается по гистограмме как сумма отдельных частотностей с учетом весовых коэффициентов, позволяющих равномерно учесть вклад (значимость) каждого интервала:

Кр = ( ai fi ,                                                  (2)

где fi = ni / Ni  – частотность отдельного интервала значений микротвердости; N = ( ni – общее число замеров; ni – количество результатов в данном интервале значений микротвердости; ai - весовые коэффициенты.

Третья глава посвящена оценке влияния параметров циклического нагружения на коррозионно-механические характеристики трубных сталей Х70, 17Г1С и их сварных соединений.

Для переноса результатов испытаний образцов-свидетелей на реальную конструкцию необходимо соблюдение следующих требований: напряженно-деформированное состояние (НДС) рабочей части образца должно соответствовать НДС стенки конструкции; для нагружения образца должны быть выбраны наиболее жесткие параметры из тех, которые реализуются в стенке объекта исследований; кроме этого, необходим учет агрессивности среды, если таковая присутствует, и ее влиянием нельзя пренебречь. Температура испытаний в отрицательном диапазоне климатических значений оказывает очень часто определяющее влияние на характер разрушения, особенно если это касается магистральных трубопроводных систем. Циклические испытания при отрицательных температурах существенно усложняют процедуру нагружения и вносят дополнительный разброс в результаты.

Однако, практика эксплуатации сварных конструкций при низких климатических температурах показывает, что определение показателей ударной вязкости при фиксированных отрицательных температурах вполне объективно отражает влияние температуры на сопротивляемость металла конструкции зарождению и развитию разрушения.

Для реализации первых двух вышеизложенных требований в качестве образцов были выбраны сегменты труб, которые вырезались вдоль образующей. Длина сегмента 450мм, ширина зависит от толщины стенки трубы и должна позволить изготовить рабочую часть образца-свидетеля таким образом, чтобы ширина образца была не менее 6 толщин стенки трубы из которой вырезался образец.

Тензометрирование и использование метода конечных элементов показали, что при одноосном растяжении выше описанного образца в центре его рабочей части, составляющей 1/3 ширины, реализуется двухосное напряженно-деформированное состояние, соответствующее напряженно-деформированному состоянию стенки трубы, нагруженной внутренним давлением. При этом делается допущение, что механические характеристики стенки трубы одинаковы вдоль и поперек проката.

Циклические испытания проведены на машине ZDM-100Pu (Германия). Перед закреплением образца в захваты машины, его концы выпрямлялись на прессе.

Реальная сварная конструкция всегда имеет поверхностные концентраторы напряжений, связанные с конструктивно-технологическими особенностями, транспортировкой, монтажом и т.д. Наиболее опасными являются трещиноподобные концентраторы, так как создают максимальную концентрацию напряжений и при прочих равных условиях являются зоной зарождения магистральной трещины в процессе длительной эксплуатации трубопровода.

Построение кинетических диаграмм усталостного нагружения (КДУР) в координатах: «величина подрастающей усталостной трещины за цикл dа/dN – К, текущее значение концентратора интенсивности напряжений (КИН) в вершине развивающейся трещины», является наиболее достоверным и информативным методом испытания крупномасштабных образцов-свидетелей с конструктивными концентраторами напряжений, так как позволяет моделировать реальные условия эксплуатации трубопроводов при создании НДС в рабочей части образца, аналогичного НДС стенки трубопровода, нагруженного внутренним давлением.

Для слежения за динамикой и топографией развития усталостной трещины от поверхностного искусственного трещиноподобного концентратора напряжений, нанесенного фрезой толщиной 0,2 мм, глубиной 1,5 мм и протяженностью 20 мм, использовался метод «меток».

Суть метода заключается в следующем. В рабочем режиме нагружения (в нашем случае σmax = 0,9σТ, асимметрия цикла нагружения R = 0,5, частота нагружения 120 циклов/мин) дается 1·104 циклов нагружения. Далее, не останавливая нагружение, σmax растяжения за цикл снижается до значений σmах = 0,6σТ, R = 0,5, дается 5·103 циклов нагружения, после чего, σmах поднимается до σmax = 0,9σТ, R = 0,5 и так до разрушения образца. Периодическое изменение максимальных напряжений за цикл меняет величину проскока усталостной трещины, сказывается на шероховатости усталостного излома и делает видимым контуры трещины на разных стадиях ее развития (рисунок 2).

Рисунок 2 – Поверхность усталостного разрушения при использовании метода меток

Для оценки влияния параметров нагружения на коррозионно-механические характеристики трубных сталей 17Г1С и Х70 из труб аварийного запаса (труба Ø1420 х 18,5 мм из стали Х70 и труба Ø1220 х 12,5 мм из стали 17Г1С) вырезались вдоль образующей сегменты длиной 450 мм, шириной 160 мм для толщины 18,5 мм и 120 мм для толщины 12,5 мм.

Из трубных сегментов изготавливались образцы, имеющие ширину рабочей части 120 мм для толщины 18,5 мм и 80 мм для толщины 12,5 мм. Образцы из каждой трубной стали разбивались на две группы. Одна группа получала предварительное циклическое нагружение при σmах = 0,9σТ, R = 0,6, другая при σmах = 0,9σТ, но при R = 0,8. На образцы наносились по два поверхностных концентратора напряжений на расстоянии 70 мм по оси рабочей части. Параметры образцов приведены выше. На один из двух поверхностных концентраторов напряжений крепилась коррозионная ячейка с 3 % водным раствором NaCl и добавками согласно рекомендации Американской ассоциации коррозионистов для имитации грунтового электролита. Среда имела рН = 7,1, конструкция коррозионной ячейки позволила имитировать эффект подпленочной коррозии. Таким образом, при испытании одного образца удавалось одновременно оценивать сопротивляемость трубной стали циклическому разрушению, как на воздухе, так и в коррозионноактивной среде.

После нанесения поверхностных концентраторов обе группы образцов нагружались до разрушения при σmах = 0,9σТ, R = 0,5, метки ставились при σmах = 0,6σТ, R = 0,5. При разрушении образца от одного из поверхностных концентраторов напряжений по другому концентратору производили боковые надрезы для уменьшения живого сечения и долом (рисунок 3).

Рисунок 3 – Разрушение в среде (а) и долом на воздухе образца из трубной стали Х70 (предварительное нагружение при асимметрии цикла R = 0,8)

Проведенные испытания показали, что при предварительном нагружении образцов на базе 5·105 циклов при σmах = 0,9σТ и асимметрии цикла R = 0,6 сформировало коэффициент поврежденности kp в стали Х70 на уровне 2,1 – 2,2 в стали 17Г1С в диапазоне 1,7 – 1,9, а при асимметрии цикла R = 0,8 коэффициент поврежденности kр для стали Х70 достиг значения 3,4-3,7, для стали 17Г1С остался на уровне 1,6 – 1,8.

Усталостное разрушение образцов первой и второй группы из сталей Х70 и 17Г1С так же имело существенное различие. Если образцы из стали 17Г1С первой и второй группы разрушались от поверхностного концентратора на воздухе и значения циклической трещиностойкости лежали в диапазоне разброса (рисунок 4), то образцы из стали Х70 при разрушении меняли механизм разрушения в зависимости от асимметрии цикла предварительного нагружения.

Рисунок 4 – Кинематические диаграммы усталостного разрушения трубных сталей Х70 и 17Г1С на воздухе и в коррозионно-активной среде;

○ – сталь 17Г1С на воздухе, предварительное нагружение при R = 0,6; ● – сталь 17Г1С в среде, предварительное нагружение при R = 0,6;   – сталь 17Г1С на воздухе, предварительное нагружение при R = 0,8;  – сталь 17Г1С в среде, предварительное нагружение при R = 0,8; □ – сталь Х70 на воздухе, предварительное нагружение при R = 0,6; ■ – сталь Х70 в среде, предварительное нагружение при R = 0,6; ◊ – сталь Х70 на воздухе, предварительное нагружение при R = 0,8; ♦ – сталь Х70 в среде, предварительное нагружение при R = 0,8

После предварительного нагружения при R = 0,6 образцы из стали Х70 разрушались на воздухе и глубина усталостной поверхностной трещины в среде, в этот момент, составляла 0,5 – 0,7 от толщины образца, а при R = 0,8 разрушение происходило от поверхностного концентратора в среде. Глубина усталостной трещины на воздухе, определяемая после долома, составляла 0,7 – 0,85 от толщины рабочей части образца.

На механизм усталостного разрушения стали 17Г1С от концентратора на воздухе и в среде влияние асимметрии циклов предварительного нагружения не обнаружено. Для стали Х70 повышение асимметрии цикла предварительного нагружения с 0,6 до 0,8 снизило инкубационный период зарождения усталостной трещины от поверхностного концентратора напряжений на воздухе при одновременном падении значения Кth (пороговый КИН, при котором в образце с заранее выращенной трещиной начинается ее распространение в условиях циклического нагружения) на 30 – 37 % (рисунок 4). В среде механизм усталостного разрушения, ускоренный коррозией, менялся на КРН при прохождении фронта трещины через поверхностные слои проката, составляющие  до 20 % его толщины. Далее происходило некоторое торможение развивающейся трещины и в изломе появились значительные участки анодного растворения.

В четвертой главе рассмотрена возможность диагностирования состояния стенки трубопровода на базе процесса микровдавливания и предложены подходы для оценки ее несущей способности с поверхностными концентраторами напряжений типа «стресс-коррозионные поражения».

Анализ разрушения трубной стали Х70 при КРН внешней поверхности трубы показал, что появление сетки трещин фиксированной глубины имеет две стадии. На первом этапе в процессе длительного нестационарного нагружения поверхностные слои, составляющие до 20 % от толщины стенки (проката), активно накапливают рассеянную поврежденность и при контакте с грунтовым электролитом в поле высоких растягивающих напряжений возможен переход коррозионно-механического разрушения поверхностных слоев металла от анодного растворения к КРН. На кинетической диаграмме усталостного разрушения (КДУР) стали Х70 (рисунок 4) этот этап разрушения характеризуется интенсивным подрастанием усталостной трещины.

Второй этап начинается  после прохождения слоя металла с повышенной накопленной поврежденностью. Развитие вглубь сетки трещин резко тормозится, т.к. в глубинных слоях металла еще не созданы условия для развития КРН. В устье поверхностных трещин начинает активно развиваться процесс анодного растворения (рисунок 5), приводящий к размыванию и притуплению  вершин. На КДУР стали Х70 (рисунок 4) в среде отмечается резкий перелом кривой.

Определение коэффициента поврежденности kр на поверхности темплетов, вырезанных из труб стали Х70 с поражением КРН и образцов с предварительным циклическим нагружением при R = 0,8 показало, что при значении kр более 3,8 металл поверхности трубы становится склонным к КРН в грунтовом электролите. Для оценки работоспособности стенки газопровода со стресс-коррозионными поражениями из катушки труб, выполненных из стали Х70 Ø1420 с толщиной стенок 16,7, 17,2 и 18,0 мм, вы-

Рисунок 5 – Топография поверхностных трещин по типу КРН в трубной стали Х70;

а – развитие сетки поверхностных трещин в глубину стенки трубы; б – устье и вершина поверхностной трещины, зародившейся по типу КРН

резались триплеты с сеткой поверхностных трещин по типу КРН. На всех вырезанных триплетах максимальная глубина поверхностных трещин лежала в диапазоне 3,2 – 3,6 мм. К триплетам приваривались пластины под захваты разрывной машины и изготавливались образцы 4 типов для последующих циклических испытаний (рисунок 6, а).

В первой группе были образцы с вставками, имеющими сетку эксплуатационных поверхностных трещин по типу КРН.

Во второй группе образцов поверхностные трещины вышлифовывались на глубину 4,0 мм.

В третьей группе вставки не имели поверхностных эксплуатационных трещин, но в них наносились два поверхностных надреза фрезой 0,2 мм на глубину 3,5 мм и протяженностью 23 мм. Вставки изготавливались из триплетов, которые вырезались из катушек со стресс-коррозионными поражениями. При циклических испытаниях один из двух поверхностных надрезов находился в коррозионной ячейке со средой, имеющей рН = 7,0.

Рисунок 6 – Крупномасштабный образец со вставками (а) и гистограммы циклической долговечности образцов со вставками из стали Х70 после длительной эксплуатации (б);

I гр. – вставки с поверхностными трещинами по типу КРН; II гр. – вставки с вышлифованными поверхностными трещинами на глубину 4,0 мм; III гр. – вставки с двумя поверхностными надрезами фрезой толщиной 0,2 мм, глубиной 3,5 мм и протяженностью 23 мм; IV гр. – вставки с заваркой вышлифовки РДС электродами ЛБ – 52У Ø 2,6 мм

В четвертой группе образцов поверхностные трещины на вставках вышлифовывались на глубину 4,0 мм, после чего проводили наплавку вышлифовки вдоль оси образца штучными электродами ЛБ-52У диаметром 2,6 мм, перекрытие валиков 30 – 40 %. После наплавки усиление шва удалялось.

Циклическое нагружение образцов всех четырех групп до разрушения вели на машине ЦД-100-ПУ при σmах = 0,9σТ и  R = 0,5, частота нагружения 120 цикл/мин. Результаты испытаний приведены на рисунке 6,б.

Вышлифовка сетки поверхностных трещин на глубину 20 – 25 % от толщины вставки увеличила их циклическую долговечность на 17 – 25 % при сравнении с образцами, имеющими сетку трещин по типу КРН (рисунок 6,б – II гр.).

Все образцы IV группы (электродуговая наплавка вышлифовки) разрушились по зоне сплавления шва наплавки с металлом вставки. В этом случае количество циклов до разрушения образца зависело от степени накопленной поврежденности металлом вставки после длительной эксплуатации газопровода (значения коэффициента kр). Максимальную долговечность (6,9·104 циклов) показал образец с kр металла вставки на уровне 3,3 (рисунок 6,б – IV гр.).

Проведенные исследования послужили основой для разработки СТО Газпром «Методика оценки текущих физико-механических характеристик металла газопровода и сварных соединений без остановки эксплуатации на базе процесса микровдавливания».

Установлена особенность коррозионно-механического разрушения трубных сталей контролированной прокатки класса прочности Х70, связанная с неоднородностью свойств металла по толщине трубного проката. При определенном уровне накопленной рассеянной поврежденности поверхностными слоями, размер которых составляет 20 – 25 % от толщины стенки трубы, делает их склонными к КРН, а наложение, в этом случае, термодеформационного цикла сварки может привести к ускоренному разрушению стенки трубы по зоне сплавления шва с основным металлом. Это дало основание для разработки технологии ремонта труб из сталей контролируемой прокатки класса прочности Х70 с поверхностной сеткой трещин по типу КРН глубиной до 25 % от толщины трубы без применения электродуговой наплавки.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

- Установлено влияние асимметрии циклов нестационарного нагружения на интенсивность накопления рассеянной поврежденности в стенке магистральных газопроводов, выполненных из стали контролируемой прокатки класса прочности Х70, приводящее к снижению сопротивляемости разрушению. Так, увеличение асимметрии цикла нагружения R с 0,6 до 0,8 при σmax = 0,9σТ приводит к уменьшению на 30 – 37 % значения коэффициента интенсивности напряжений, при котором от поверхностного трещиноподобного концентратора напряжений в крупномасштабном образце зарождается усталостная магистральная трещина. У газопроводных труб из стали 17Г1С такого эффекта не обнаружено.

- Показано, что введенный коэффициент поврежденности kр, определяемый по результатам замеров микротвердости на диагностируемой поверхности трубопровода, корректно отражает процесс накопления рассеянной поврежденности, приводящий к изменениям коррозионно-механических характеристик металла стенки трубопроводов при длительном нестационарном нагружении. Для трубной стали контролируемой прокатки Х70 установлены пороговые значения коэффициента поврежденности kр при которых металл становится склонным к коррозионному растрескиванию под напряжением. Для трубной стали 17Г1С также установлена корреляция между показателями коэффициента поврежденности kр и сопротивляемостью разрушению.

- Установлено, что разрушение газопроводных труб из стали контролируемой прокатки Х70 в коррозионно-активной среде в процессе длительной эксплуатации может протекать по двум ведущим механизмам: питтинговая коррозия и коррозионное растрескивание под напряжением (КРН). Развитие разрушения по типу КРН в условиях нестационарного нагружения протекает, главным образом, в поверхностных слоях, составляющих 12 – 20 % от толщины стенки труб из стали Х70, далее по механизму усталостного разрушения от поверхностного трещиноподобного концентратора напряжений, ускоренного коррозионно-активной средой.

- Установлено, что у газопроводных труб из стали контролируемой прокатки типа Х70 по толщине стенки существует значительная гетерогенность слоев металла по сопротивляемости коррозионно-механическому воздействию. Самые низкие показатели у поверхностных слоев, составляющих 12 – 20 % от толщины проката, но не более 3,0 – 4,0 мм. Так, при значении коэффициента поврежденности kр поверхностных слоев на уровне 3,8 – 4,2 металл становится склонным к коррозионному растрескиванию под напряжением в средах с рН 6,7 – 7,2.

- Проведенные сравнительные циклические испытания на растяжение крупномасштабных образцов из газопроводных труб со вставками, имеющими эксплуатационные  поверхностные трещины по типу КРН глубиной не более 3,2 – 3,5 мм и со вставками с вышлифовкой эксплуатационных трещин на глубину 4,0 мм показали, что вышлифовка повысила циклическую долговечность образцов на 17 – 25 %.

- Сетка поверхностных трещин по типу КРН на газопроводных трубах, выполненных из стали Х70, оказывает такое же влияние на циклическую долговечность крупномасштабных образцов на воздухе и в нейтральной коррозионно-активной среде, как и одиночные трещиноподобные поверхностные концентраторы напряжений (нанесенные фрезой толщиной 0,2 мм) глубиной, соответствующей максимальной трещине по типу КРН и расположенной в сетке таких же поверхностных трещин.

- Электродуговая заварка вышлифовки поверхностных эксплуатационных трещин на вставке крупномасштабных образцов с последующим удалением усиления наплавки не привела к повышению циклической долговечности данных образцов в сравнении с образцами, у которых на вставках имелась сетка поверхностных эксплуатационных трещин по типу КРН. Разрушение наступало по линии сплавления шва с основным металлом вставки, вырезанным из газопроводной трубы после длительной эксплуатации. Циклическая долговечность таких образцов определялась степенью накопленной поврежденности металлом вставки из стали Х70.

- На основе полученных результатов разработан СТО Газпром «Методика оценки текущих физико-механических характеристик металла газопровода и сварных соединений без остановки эксплуатации на базе процесса микровдавливания».

Основные положения диссертации опубликовано в работах:

- Зорин Н. Е. Оценка влияния вида нагружения на сопротивляемость разрушению трубных сталей контролируемой прокатки класса прочности Х70. // Материалы 6-ой Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности России «Новые технологии в газовой промышленности». – М.: РГУ нефти и газа им. Губкина. – 2005. – С. 95 – 97.

- Зорин Н. Е.  Влияние параметров нестационарного нагружения на сопротивляемость разрушению трубных сталей // Научно-технический вестник Ивановского государственного энергетического университета - Вып. № 4. – 2006. – С. 90-91.

- Зорин Н. Е. Влияние параметров нестационарного нагружения на сопротивляемость разрушению трубных сталей. // Тезисы докладов 60-ой Межвузовская студенческая научная конференция «Нефть и Газ – 2006». – М.: РГУ нефти и газа им. Губкина. – 2006. – С. 32.

- Патент РФ на изобретение № 2315971 от 27.01.2008./Способ определения поврежденности объекта.// Авторы: Зорин Е.Е., Маляревская Е.К., Зорин Н.Е.

- Зорин Н.Е. Факторы, влияющие на коррозионно-механические характеристики трубных сталей в процессе длительной эксплуатации // Научно-технический сборник РГУ нефти и газа «Магистральные и промысловые трубопроводы: проектирование, строительство, эксплуатация и ремонт. – Вып.1 – 2008. – С.43 – 47.

- Зорин Е. Е., Пирожков В. Г., Зорин Н. Е. Оперативная диагностика состояния металла сварных конструкций (в процессе длительной эксплуатации) // Нефть, газ и бизнес. – 2009. – № 7 – 8. – С.67-73.

- Зорин Е.Е., Зорин Н.Е. Оперативная диагностика на базе процесса микровдавливания механических характеристик сварных соединений в процессе длительной эксплуатации.// Сварка и диагностика. – № 5. – 2009.
 – С.14-17.

- Зорин Н. Е., Шапшалов Д. А. Оценка влияния темодеформационного цикла сварки на работоспособность соединений, выполненных на   трубопроводах из стали контролируемой прокатки после длительной эксплуатации // Сварочное производство. – №11. – 2009. – С.15-17.

- Зорин Н. Е., Самсонов Р. О. Влияние параметров нестационарного нагружения на коррозионное растрескивание под напряжением трубной стали Х70 // Нефть, газ и бизнес. – 2010. – № 1. – С.53-57.

Подписано к печати «   »             20     г.

Заказ №

Тираж 100 экз.

уч. – изд.л, ф-т 60х84/16

Отпечатано в ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,

142717, Московская область,

Ленинский р-н, п. Развилка, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

# Text boxes

К [МПа·м1/2]

50

б

а

б

100

150

200

10-5

10-4

а

10-3

10-2

lg (dl/dN) [см]

10 · 104

8 · 104

6 · 104

4 · 104

2 · 104

Нµ

140

170

200

230

260

290

320

450

17,2

4,0

90

160

200

A

A

A - A

●

●

●

●

а

б

а

●

●

●

●